| C | Potentiometrische Titration |
| --- | --- |
|  | Titration von Schwefelsäure H2SO4 mit Natronlauge NaOH |
| Ziel: | Aufnahme einer Titrationskurve zur Gehaltsbestimmung |
| Zeitbedarf: | 30 Minuten |

Material:

Chembox

Computer

pH-Elektrode

Tropfenzähler

Bürette 50mL

Stativ

2 Bürettenhalter

2 Muffen, 1 Klammer

Magnetrührer

Pipette 30mL

Becherglas 150mL, hohe Form

Becherglas 400mL

Magnetrührstäbchen

kleiner Trichter

Chemikalien:

NaOH                  H2SO4

Schwefelsäure c(H2SO4)=ca. 0.1mol/L

Maßlösung NaOH c(NaOH)=0.1mol/L

dest. Wasser (Spritzflasche)

Vorbereitung:

Die Bürette am Stativ mit 2(!) Bürettenklammern befestigen (geringe Beweglichkeit für Tropfenzähler nötig!).

Muffe und Klammer 1 halten den Aufbewahrungsbehälter für die pH-Meßkette, Muffe 2 den Tropfenzähler.

In die Bürette mit Hilfe des Trichters die Maßlösung NaOH c=0,1mol/L füllen. Rührer und Becherglas 150mL anordnen und alle Komponenten ausrichten: die Tropfen sollen durch die Mitte des Tropfenzähler-Rohres fallen, der Abstand zwischen Tropfenzähler und Becherglas sollte minimiert werden.

Sicherstellen, daß die Chembox mit dem Computer verbunden ist. Computer starten.

pH-Meßkette an den pH-Eingang (4) und Tropfenzähler an Ereignis-Eingang (7) anschließen, dann Chembox einschalten.

Kalibrieren Sie die pH-Meßkette und den Tropfenzähler.

Durchführung:

Versuch-Symbol oder CHX-Datei anclicken.

In dem 150mL-Becherglas einen Rührfisch und 15mL H2SO4 und 15mL Wasser vorlegen; pH-Meßkette eintauchen und in eine der großen Klammern am Tropfenzähler spannen. Ggf. mit Wasser so auffüllen, daß die Meßkette gut eintaucht.

1/0-Knopf anklicken.

Bürette vorsichtig so weit aufdrehen, daß ca. 1-2 Tropfen pro Sekunde auslaufen.

Wenn die Titrationskurve die gewünschte Form erreicht hat, 1/0-Knopf wieder anclicken.

Kurve unter einem Namen auf dem gewünschten Laufwerk und im gewünschten Verzeichnis abspeichern. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Namensgebung und zum Erstellen eines Arbeitsbereichs für jeden Benutzer.

Beschriften Sie die Kurve, z.B. "H2SO4 mit NaOH c=0.1mol/L", ev. dazu Name des Experimentators.

X-Achse (Volumen) sinnvoll anpassen.

Wieder abspeichern.

Beobachtung:

Auswertung  (nach der Dreigeraden-Methode):

Insgesamt 3 beste Tangenten an die Kurve anlegen: an jeden der beiden waagrechten Abschnitte und an den steilen Abschnitt der sigmoiden Kurve je eine.

Durch Positionieren des Mauszeigers zwei pH-Werte A und B an den beiden Schnittpunkten der Tangenten ablesen (A soll der kleinere Wert sein).

Der Äquivalenzpunkt Äq liegt in der Mitte zwischen A und B:

Wert durch Beschriften notieren.

Mit Hilfe des Mauszeigers das zum pH-Wert am Äq zugehörige Volumen ablesen und einsetzen:

Durch Beschriften z.B. in der rechten unteren Ecke notieren.

Abspeichern.

Die Berechnung ergibt eine Konzentration c(H2SO4) =              mol/L.

Interpretation:

Entsorgung:

Beide Stoffe verdünnen und in den Ausguß geben.

Quelle:

Allgemeingut; bearbeitet durch Universität Bayreuth, Didaktik der Chemie, W. Wagner, M. Hoyer.