| C | Potentiometrische Titration |
| --- | --- |
|  | Titration von Salzsäure HCl mit Natronlauge NaOH |
| Ziel: | Vergleich der Titrationskurven verschiedener Konzentrationen. |
| Zeitbedarf: | 30 Minuten |

Material:

Chembox

Computer

pH-Elektrode

Tropfenzähler

Bürette 50mL

Stativ

2 Bürettenhalter

2 Muffen, 1 Klammer

Magnetrührer

Pipette 30mL

Becherglas 150mL, hohe Form

Becherglas 400mL

Magnetrührstäbchen

kleiner Trichter

Chemikalien:

NaOH, HCl

Salzsäure c(HCl)=1mol/L

Maßlösung NaOH c(NaOH)=1mol/L

dest. Wasser (Spritzflasche)

Vorbereitung:

Die Bürette am Stativ mit 2(!) Bürettenklammern befestigen (geringe Beweglichkeit für Tropfenzähler nötig!).

Muffe und Klammer 1 halten den Aufbewahrungsbehälter für die pH-Meßkette, Muffe 2 den Tropfenzähler.

In die Bürette mit Hilfe des Trichters die Maßlösung NaOH c=1mol/L füllen. Rührer und Becherglas 150mL anordnen und alle Komponenten ausrichten: die Tropfen sollen durch die Mitte des Tropfenzähler-Rohres fallen, der Abstand zwischen Tropfenzähler und Becherglas sollte minimiert werden.

Sicherstellen, daß die Chembox mit dem Computer verbunden ist. Computer starten.

pH-Meßkette an den ph-Eingang (4) und Tropfenzähler an Ereignis-Eingang (7) anschließen, dann Chembox einschalten.

Kalibrieren Sie die pH-Meßkette und den Tropfenzähler.

Durchführung:

Versuch-Symbol anclicken.

In dem 150mL-Becherglas einen Rührfisch und 30mL HCl c=1mol/L vorlegen; pH-Meßkette eintauchen und in eine der großen Klammern am Tropfenzähler spannen. Ggf. mit Wasser so auffüllen, daß die Meßkette gut eintaucht.

1/0-Knopf anklicken.

Bürette vorsichtig so weit aufdrehen, daß ca. 1-2 Tropfen pro Sekunde auslaufen.

Wenn die Titrationskurve die gewünschte Form erreicht hat, 1/0-Knopf wieder anclicken.

Kurve unter einem Namen auf dem gewünschten Laufwerk und im gewünschten Verzeichnis abspeichern. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Namensgebung und zum Erstellen eines Arbeitsbereichs für jeden Benutzer.

Beschriften Sie die Kurve, z.B. "HCl mit NaOH c=1mol/L", ev. dazu Name des Experimentators.

X-Achse (Volumen) sinnvoll anpassen.

Wieder abspeichern.

Wiederholen der Titration mit anderen Konzentrationen:

Spülen Sie die Apparatur sorgfältig und wiederholen Sie diese Titration mit den Konzentrationen c=0,1mol/L und c=0,01mol/L. Speichern Sie jede Titration unter einem anderen Namen ab (z.B. HCL-1.CHX für c=1mol/L, HCL-01.CHX für c=0,1mol/L, HCL-001.CHX für c=0,01mol/L)!

Entsorgung:

Beide Stoffe verdünnen und in den Ausguß geben.

Quelle:

Allgemeingut; bearbeitet durch Universität Bayreuth, Didaktik der Chemie, W. Wagner, M. Hoyer.