| C | Leitfähigkeitstitration |
| --- | --- |
|  | Titration von Histidindihydrochlorid mit Natronlauge NaOH |
| Ziel: | Aufnahme einer Titrationskurve zur Bestimmung der pKS-Werte |
| Zeitbedarf: | 40 Minuten |

Material:

Chembox

Computer

pH-Meßkette

Leitfähigkeitssonde

Tropfenzähler

Bürette 50mL

Stativ

2 Bürettenhalter

2 Muffen, 1 Klammer

Magnetrührer

Pipette 30mL

Becherglas 150mL, hohe Form

Becherglas 400mL

Magnetrührstäbchen

kleiner Trichter

Chemikalien:

HCl, NaOH

Salzsäure c(HCl)=1mol/L

Histidindihydrochlorid (1.94g Histidin / 25mL HCl c(HCl)=1mol/L)

Maßlösung NaOH c(NaOH)=1mol/L

dest. Wasser (Spritzflasche)

Vorbereitung:

Die Bürette am Stativ mit 2(!) Bürettenklammern befestigen (geringe Beweglichkeit für Tropfenzähler nötig!).

Muffe und Klammer 1 halten den Aufbewahrungsbehälter für die pH-Meßkette, Muffe 2 den Tropfenzähler.

In die Bürette mit Hilfe des Trichters die Maßlösung NaOH c=1mol/L füllen. Rührer und Becherglas 150mL anordnen und alle Komponenten ausrichten: die Tropfen sollen durch die Mitte des Tropfenzähler-Rohres fallen, der Abstand zwischen Tropfenzähler und Becherglas sollte minimiert werden.

Sicherstellen, daß die Chembox mit dem Computer verbunden ist. Computer starten.

pH-Meßkette an den pH-Eingang (4), Leitfähigkeitssonde an Leitfähigkeits-Eingang (5) und Tropfenzähler an Ereignis-Eingang (7) anschließen, dann Chembox einschalten.

pH-Meßkette, Leitfähigkeitssonde und Tropfenzähler kalibrieren.

Stellen Sie im Menü Optionen - Messtakt den Punkt Ereignis ein.

Durchführung:

Versuch-Symbol oder CHX-Datei anclicken.

In dem 150mL-Becherglas einen Rührfisch und 10mL Histidindihydrochlorid vorlegen; pH-Meßkette und Leitfähigkeitssonde eintauchen und in je eine der großen Klammern am Tropfenzähler spannen. Ggf. mit Wasser so auffüllen, daß die Meßkette und die Sonde gut eintauchen.

1/0-Knopf anklicken.

Bürette vorsichtig so weit aufdrehen, daß ca. 1-2 Tropfen pro Sekunde auslaufen.

Wenn die Titrationskurve die gewünschte Form erreicht hat, 1/0-Knopf wieder anclicken.

Kurve unter einem Namen auf dem gewünschten Laufwerk und im gewünschten Verzeichnis abspeichern. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Namensgebung und zum Erstellen eines Arbeitsbereichs für jeden Benutzer.

Beschriften Sie die Kurve, z.B. "Histidindihydrochlorid mit NaOH c=1 mol/L", ev. dazu Name des Experimentators.

X-Achse (Volumen) sinnvoll anpassen.

Wieder abspeichern.

Beobachtung:

Die pH-Kurve zeigt drei Umschläge, die Leitfähigkeitskurve 3 Knicke.

Auswertung  (Äquivalenzpunkt Äq nach der Zweigeraden-Methode, pKS-Wert durch Halbtitration):

Insgesamt 4 beste Tangenten an die Leitfähigkeitskurve anlegen: vor dem ersten Knick, zwischen den drei Knicken und danach je eine. D.h. jeder Knick, also jeder Äquivalenzpunkt wird durch den Schnittpunkt zweier Tangenten genau festgelegt.

Durch Positionieren des Mauszeigers an diesen Schnittpunkten der Tangenten den Verbrauch am jeweiligen Äquivalenzpunkt ablesen und durch Beschriften notieren.

Das Volumen des zugehörigen Halbtitrationspunktes ist der Mittelwert aus den Volumina dieses und des vorhergehenden Äquivalenzpunkts. Beim linken Äquivalenzpunkt ist es der halbe Verbrauch an Natronlauge.

Bestimmen Sie nun mit dem Mauscursor auf der pH-Kurve die zu den errechneten Volumina gehörenden pH-Werte. Sie sind die gesuchten drei pKS-Werte.

Verbrauch am

Äquivalenzpunkt

[mL]

Verbrauch am

Halbtitrationspunkt

[mL]

pH-Wert am

Halbtitrationspunkt

| = pKS-Wert |
| --- |
| 1 |
|  | 2 |
|  | 3 |

Notieren Sie diese pKS-Werte durch Beschriften.

Abspeichern

Es kommen folgende Werte in Frage:

| Säure | pKS 1 | pKS 2 | pKS 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Histidindihydrochlorid | 1.82 | 6.10 | 9.17 |

Interpretation:

Die drei pKS-Werte lassen sich ziemlich genau bestimmen.

Abweichungen können an Ungenauigkeiten in der Durchführung, an der falsch kalibrierten pH-Meßkette oder Leitfähigkeitssonde oder am Tropfenzähler liegen.

Entsorgung:

Beide Stoffe verdünnen und in den Ausguß geben.

Quelle:

Allgemeingut; bearbeitet durch Universität Bayreuth, Didaktik der Chemie, W. Wagner, M. Hoyer.