| C | Analytik / Protolyse |
| --- | --- |
|  | Verdünnen konzentrierter Schwefelsäure |
| Ziel: | Aufnahme einer Temperaturkurve |
| Zeitbedarf: | 5 Minuten |

Material:

Chembox

Computer

NiCrNi-Stabtemperatursonde (nicht im Lieferumfang!)

Pipette 5mL

Pipette 40mL

Peleus-Ball

Becherglas 50mL, hohe Form

Magnetrührer

Magnetrührstäbchen

Stativ

1 Muffe, 1 Klammer

Chemikalien:

Schwefelsäure

Schwefelsäure 95%

dest. Wasser (Spritzflasche)

Vorbereitung:

Versuch gemäß nebenstehender Skizze aufbauen. Hinweise: Verwenden Sie ein Becherglas der hohen Form, damit eventuelle Spritzer im Glas bleiben! Die Temperatursonde soll möglichst weit eintauchen, den Rührfisch aber nicht behindern.

Sicherstellen, daß die Chembox mit dem Computer verbunden ist. Computer starten. NiCrNi-Stabtemperatursonde an den NiCrNi-Eingang (3) anschließen, dann Chembox einschalten.

Kalibrieren Sie die Temperatursonde.

Stellen Sie im Menü Optionen - Messtakt einen Wert von 500ms ein.

Durchführung:

Versuch-Symbol oder entsprechende CHX-Datei anclicken.

In dem 50mL-Becherglas einen Rührfisch und 5.2mL Wasser vorlegen; Temperatursonde möglichst weit eintauchen und in die Klammer am Stativ spannen.

Schutzbrille aufsetzen!!!

Mit der Pipette 4.8mL konz. Schwefelsäure aufnehmen.

1/0-Knopf anclicken. Haben Sie die Schutzbrille wirklich auf???

Die Schwefelsäure aus der Pipette in das Becherglas laufen lassen. Vorsicht! Wird die Säure zu schnell zugegeben, kann die Lösung zu kochen beginnen (Spritzgefahr). Nicht umgekehrt durchführen (Wasser in Schwefelsäure)!

Wenn die Temperaturkurve wieder abfällt, 1/0-Knopf anclicken.

Kurve unter einem Namen auf dem gewünschten Laufwerk und im gewünschten Verzeichnis abspeichern. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Namensgebung und zum Erstellen eines Arbeitsbereichs für jeden Benutzer.

Nehmen Sie die Temperatursonde aus der Lösung und spülen Sie sie sorgfältig mit Wasser. Lassen Sie die Sonde also bitte nicht längere Zeit in der Säure!

Beschriften Sie die Kurve, z.B. "Verdünnen konzentrierter Schwefelsäure", ev. dazu Name des Experimentators.

X-Achse (Zeit) sinnvoll anpassen.

Wieder abspeichern.

Weitere 40mL Wasser zugeben. Die Lösung kann für andere Versuche weiter verwendet werden.

Beobachtung:

Interpretation:

Anregung:

Diskutieren Sie mit Ihren Schülern folgende Gesichtspunkte:

Warum darf der Versuch nicht umgekehrt durchgeführt werden (Wasser in Schwefelsäure)?

Berechnen Sie die Konzentration der Schwefelsäure nach dem Versuch.

Entsorgung:

Schwefelsäure für andere Versuche weiter verwenden.

Quelle:

Allgemeingut; bearbeitet durch Universität Bayreuth, Didaktik der Chemie, W. Wagner, M. Hoyer.