## Slide 1: Umriss Styropor- und Styrodur-Platte
Diese Folie ausdrucken, laminieren, das Rechteck ausschneiden und den Umriss auf die Platten (Styropor und Styrodur) übertragen. Dann ausschneiden.
Styropor-Platte: 240*145*15 mm
Styrodur-Platte: 240*145*20 mm

## Slide 2: Styrodur-Platte 1 (Grundriss-Darstellung)
Diese Folie ausdrucken, laminieren und die Rechtecke, an der schwarzen Linie, ausschneiden. Das ergibt eine Schablone zum Aufmalen der Schnittlinien auf die Styrodur-Platte. Danach mit Styropor-Schneider ausschneiden (rot gepunktete Linien sind Schnittansätze).
Wichtig: Die farbig markierten Formen werden weiter benötigt, die weißen sind Abfall.
7,2
Elektroden, 8*100mm
Becherglas 50mL, hoch
Höhe: 40mm
Breite: 40mm
Tiefe: 20mm
PE-Flasche 50mL, enghals
Höhe: 39mm
Breite: 39mm
Tiefe: 20mm
4,5 V Flachbatterie
Höhe: 25mm
Breite: 65mm
Moosgummi-Modell gelb
Höhe: 14mm, Breite: 70mm, Tiefe: 20mm
Moosgummi-Modell grau
Höhe: 10mm, Breite: 55mm; Tiefe: 20mm
Styrodur-Halterung für Elektroden
Höhe: 70mm
Breite: 70mm
Tiefe: 10mm
Beutel mit Symbolen für Modell-Gleichung
Höhe: 0,7mm, Breite: 70mm; Tiefe: 20mm
Druckverschluss-Beutel 70*100mm mit Krokodil-Klemmen
Höhe: 15mm; Breite: 70mm
Tiefe: 20mm
Beutel mit Elektronen-Modellen
Höhe: 10mm, Breite: 70mm; Tiefe: 20mm
ek12
Elektrolyse von Zinkiodid

## Slide 3: Gelbe Rechtecke
Diese ausgeschnittenen Quader bei halber Tiefe teilen. Es entstehen zwei Teile mit einer Tiefe von 10mm. Eines davon in das entstandene Loch der Styrodur-Platte kleben.
Hier schneiden.
Am besten das obere Rechteck in das Loch kleben.

## Slide 4: Magenta Rechteck
Diesen Quader mit einem Messer zu einem Keil schneiden. TIPP: Am besten an einem Lineal entlang schneiden.
Einen der zwei Keile zurück in das Loch der Styrodur-Platte kleben.
Hier schneiden.
Den Magenta farbigen Teil in das Loch kleben.

## Slide 5: Übersicht des Aufbaues (seitliche Ansicht)
Styroporplatte
Styrodurplatte 1
Klebung
Nur zu Orientierung.

## Slide 6: Aufsicht bestückte Kiste

## Slide 7: Modellkarten
Diese Folie einseitig ausdrucken, laminieren, und an der Markierung (rote Linie zuerst) schneiden.
+
+
+
+
+
+


















## Slide 8
Schritt 1
Zunächst das zu verzinkende Werkstück und die so genannte Handhabe mit Klemmen an die Stromquelle anschließen.
Schritt 2
Zwischen Handhabe und Metallstück fließt Strom, die Elektrolytflüssigkeit sorgt für die chemische Reaktion.
Mit dem getränkten Pad gleichmäßig über das Werkstück reiben. Die Reaktion ist bald als grauer Belag sichtbar.
Das Handhabe genannt Werkzeug in Elektrolyt tränken, Überflüssiges am Rand der Schale abstreifen.
Vorsichtig: Handschuhe nicht vergessen.
Mit der großen Handhabe können auf gleiche Weise in kurzer Zeit umfangreichere Flächen verzinkt werden.
Schritt 4
Schritt 3
Schritt 5
Quelle: www. motoradonline.de Foto: Sdun
Wie funktioniert das eigentlich?
Im Internet findest du Werbung für folgendes Rostschutz-Set:
www.motoradonline.de
Die Firma Theo Förch GmbH&CO.KG bietet dieses Korrosions-schutz-Set für etwa 500 € im Internet an.
Nach Herstellerangaben lässt sich Re-Zink nicht nur für Reparaturen verwenden, sondern auch zum Schutz von rostgefährdeten Teilen.