## Slide 1
Fotoleitertrommel: Kerntrommel bestehend aus Al3+ ummantelt von einer 10-50 μm dicken Beschichtung aus halbleitendem Fotoleiter (z.B. Selen).
Coronaeinheit (U1= 5-10 kV ): Ionisierung der umliegenden Gasmoleküle zum Aufbau der Dunkelspannung.

## Slide 2
Laser: Eingebautes Spiegelsystem zur partiellen Belichtung der Bildtrommel.
Spiegel
Coronaeinheit

## Slide 3
Tonerkartusche: Positiv geladene Tonerpartikel werden auf die geladenen Partien der Bildtrommel übertragen.
Laser
Spiegel
Coronaeinheit

## Slide 4
Walze (U2 < U1): Positiv geladene Tonerpartikel werden mittels einer geladenen Walze auf das Papier übertragen.
Laser
Tonerkartusche
Coronaeinheit
Spiegel

## Slide 5
Hitzewalze: Die Tonerpartikel u.a. bestehend aus Harz (ca. 90 %) und Pigmenten (ca. 5 %) werden durch Hitzeeinfluss auf das Papier gedruckt.
Laser
Walze (U2 < U1)
Coronaeinheit
Spiegel
Tonerkartusche

## Slide 6
Wechselspannungscoronadraht: Die Bildtrommel wird von übrigen Tonerpartikeln
und Ladungsanteilen gereinigt.
Coronaeinheit
Spiegel
Laser
Tonerkartusche
Walze (U2 < U1)
Hitzewalze