## Slide 1: Umriss Styropor- und Styrodur-Platte
Diese Folie ausdrucken, laminieren, das Rechteck ausschneiden und den Umriss auf die Platten (Styropor und Styrodur) übertragen. Dann ausschneiden.
Styropor-Platte: 240*145*15 mm
Styrodur-Platte: 240*145*20 mm

## Slide 2: Schablonen für die Löcher in der Styrodur-Platte
Diese Folie ausdrucken, ggf. laminieren und die Rechtecke ausschneiden. Die einzelnen Formen sind die Schablonen zum Auftragen auf die Styrodur-Platte (siehe nachfolgende Folie) und anschließend mit dem Styropor-Schneider ausschneiden.
TIPP: Am besten gelingt es, indem man die Schablonen mit Reißzwecken befestigt und mit Bleistift nachzeichnet.
WICHTIG: Die einzelnen Farben beachten.
Die Quader der farbig markierten Rechtecke aufheben. Erklärungen erfolgen auf den nächsten Folien.
Weiße Quader werden nicht weiter verwendet.
Becherglas 100mL, weit
Höhe: 51mm
Breite: 51mm
Tiefe: 20mm
Becherglas 100mL, weit
Höhe: 51mm
Breite: 51mm
Tiefe: 20mm
2x Folienstift
Höhe: 30mm
Breite: 150mm
Tiefe: 20mm
Kunststoff-Dose mit Knetmasse
Höhe: 64mm
Breite: 94mm
Tiefe: 20mm

## Slide 3: Styrodur-Platte 1 (Grundriss-Darstellung)
Dient zur Planung und zur Orientierung beim Auftragen der einzelnen Umrisse.
Becherglas 100mL, weit
Höhe: 51mm
Breite: 51mm
Tiefe: 20mm
Becherglas 100mL, weit
Höhe: 51mm
Breite: 51mm
Tiefe: 20mm
2x Folienstift
Höhe: 30mm
Breite: 150mm
Tiefe: 20mm
Kunststoff-Dose mit Knetmasse
Höhe: 64mm
Breite: 94mm
Tiefe: 20mm

## Slide 4: Grüne Rechtecke
Von diesen ausgeschnittenen Quader an der Unterseite 5mm abschneiden.
Den dicken Quader zurück in das entstandene Loch der Styrodur-Platte kleben.
Hier schneiden
Das obere Rechteck weiter verwenden

## Slide 5: Übersicht des Aufbaues (seitliche Ansicht)
Styroporplatte
Styrodurplatte 1
Klebung
Nur zu Orientierung.